# Краткий отчет

Правительства Республики Татарстан о выполнении в 2013 году республиканской программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Казань 2014 г.

# ВВЕДЕНИЕ

В отчете представлены результаты оценки деятельности отраслей экономики и промышленности республики по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Татарстан в рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.07.2010 № 604 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа).

Основная цель Программы – снижение к 2020 году энергоемкости валового регионального продукта (далее – ВРП) на 40% относительно уровня 2007 года и 30,8% относительно 2010 года.

При реализации Программы использованы механизмы государственного регулирования процессов взаимодействия субъектов и объектов управления энергосбережением на основе системы индикаторов энергоэффективности.

Программа решает задачи:

– сокращение удельного потребления первичного топлива при производстве электрической и тепловой энергии;

– снижение удельного потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа;

– сокращение потерь энергоресурсов в сфере производства и потребления;

– сокращение расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов;

– снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

В декабре 2013 года постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.12.2013 № 954 утверждена новая государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В период 2007-2013 гг. отмечался ежегодный рост ВРП за исключением 2009г., связанного с экономическим кризисом. На рисунке 1 показаны значения ВРП Республики Татарстан в 2007 – 2013 гг. в текущих ценах.

Рисунок 1. ВРП Республики Татарстан в текущих ценах, млрд. руб.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 512-р, должно быть обеспечено снижение энергоемкости ВРП на 40 процентов относительно уровня 2007 года, в том числе на 13,5 процентов за счет энергосберегающих мероприятий.

Для оценки эффективного использования энергоносителей в Республике Татарстан в соответствии с Программой используется основной индикатор энергоемкости ВРП – отношение объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах условного топлива к ВРП в сопоставимых ценах 
2007 года, принятого базовым годом (т.у.т/млн.руб.). Динамика данного индикатора представлена на рисунке 3.

На рисунке 2 показаны значения ВРП Республики Татарстан в 2007 – 2013 гг. в сопоставимых ценах 2007 года и изменение темпов его роста.

Рисунок 2. ВРП Республики Татарстан в ценах 2007 года, млрд. руб.

и темпы его роста

Рисунок 3. Значения индикатора энергоемкости ВРП по первичным энергоносителям в сопоставимых ценах 2007 г., т.у.т./млн. руб.

Таким образом, по итогам работы 2013 года программное значение индикатора энергоемкости ВРП по первичным энергоносителям в сопоставимых ценах 2007 года достигнуто.

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отраслям экономики Республики Татарстан представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Структура потребления первичных топливно-энергетических ресурсов по отраслям экономики Республики Татарстан, %

Из рисунка видно, что основным потребителем первичных энергетических ресурсов является промышленность, включая энергетический комплекс Республики Татарстан.

Структура потребления энергетических ресурсов по отраслям промышленности представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов по отраслям промышленности Республики Татарстан, %

Для оценки эффективности потребления энергии для выпуска продукции промышленности на рисунке 6 представлена динамика изменения индикатора энергоемкости продукции, равного отношению объемов потребляемых первичных топливно-энергетических ресурсов (природный газ, дизтопливо, бензин, мазут, уголь), пересчитанных в т.у.т., к объему выпускаемой продукции (млн. руб.) в сопоставимых ценах 2007 года, принятого базовым годом. Значение индикатора в 2013 году снизилось относительно 2012 года на 6,2%.

Рисунок 6. Значения индикатора энергоемкости производства продукции промышленности в ценах 2007 года, т.у.т./млн.руб.

Снижение энергоемкости продукции промышленности связано со снижением индикатора энергоемкости продукции, равного отношению потребляемых топливно-энергетических ресурсов (природный газ, дизтопливо, бензин, мазут, уголь, электрическая и тепловая энергия), пересчитанных в т.у.т., к объему выпускаемой продукции (млн. руб.) в сопоставимых ценах 2007 г., основных отраслей промышленности. Динамика данного индикатора представлена на 
рисунке 7. Здесь топливная промышленность включает предприятия нефтедобычи и нефтепереработки.

Рисунок 7. Значения индикатора энергоемкости производства продукции основных отраслей промышленности в ценах 2007 года, т.у.т./млн.руб.

В таблице 1 приведены значения индикатора энергоемкости продукции основных отраслей промышленности, из которой следует, что по итогам 2013 года снижение индикатора относительно 2012 года достигнуто во всех основных отраслях промышленности, кроме топливной. Наибольшее снижение индикатора ожидается в пищевой промышленности и химии, нефтехимии.

Таблица 1. Энергоемкость выпуска продукции в ценах 2007 г., т.у.т./млн.руб.

| Отрасль промышленности | Энергоемкость продукции в ценах 2007 г., т.у.т./млн. руб. | Изменение индикатора относительно 2012 г., % |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |  |
| Химия и нефтехимия | 31,39 | 27,35 | -12,87 |
| Деревообрабатывающая | 13,41 | 12,84 | -4,22 |
| Пищевая | 10,28 | 7,57 | -26,36 |
| Легкая | 5,68 | 5,41 | -4,80 |
| Машиностроение | 4,14 | 3,76 | -9,03 |
| Топливная | 3,19 | 3,29 | 3,22 |

Основными индикаторами организаций, производящих электрическую и тепловую энергию, являются удельные затраты топлива на выработку энергии. В таблице 2 представлены показатели удельного расхода условного топлива на выработку энергии в разрезе станций энергосистемы Республики Татарстан.

Таблица 2. Показатели удельного расхода условного топлива на выработку

видов энергии на станциях энергосистемы Республики Татарстан

| Наименование станции | Электроэнергия | Теплоэнергия | Место |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в э.э. г/кВт∙ч | в т.э. кг/Гкал |  |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| ПТК-1(ОАО «ТГК-16») | 283,5 | 280,3 | 134,6 | 134,6 | 1 |
| НЧТЭЦ (ОАО «ГК») | 297,7 | 298,4 | 129,6 | 130,1 | 2 |
| ПТК-2 (НКТЭЦ) | 299,2 | 288,3 | 141,9 | 140,4 | 3 |
| КТЭЦ-3(ОАО «ТГК-16») | 309,5 | 311,7 | 140,0 | 140,2 | 4 |
| КТЭЦ-2(ОАО «ГК») | 331,6 | 322,6 | 143,3 | 141,3 | 5 |
| КТЭЦ-1(ОАО «ГК») | 326,3 | 323,1 | 145,6 | 145 | 6 |
| ЗайГРЭС (ОАО «ГК») | 348,8 | 352 | 171,2 | 170,7 | 7 |
| Уруссинская ГРЭС | 455,6 | 468,2 | 176,0 | 180,6 | 8 |

# АНАЛИЗ ЭНЕРГОРУСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

# Для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется показатель удельной величины потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, тепловая энергия и природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 в ред. от 14.10.2012 № 1384).

При этом по показателю удельной величины потребления тепловой энергии и природного газа муниципальными учреждениями на нужды отопления сформирован отдельный обобщенный рейтинг «отопление» в пересчете на единицу тонны условного топлива (т.у.т./кв. метр). Данный подход объясняется тем, что в ряде муниципальных образований Республики Татарстан отсутствует потребление тепловой энергии, либо природного газа муниципальными учреждениями от централизованных систем энергоснабжения, т.е. данные энергетические ресурсы взаимозаменяемы в расчетах.

Результаты расчетов показателя удельного потребления муниципальными учреждениями для каждого вида энергетического ресурса (электрическая энергия, отопление, вода) в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан за период 2012-2013 гг. представлены в таблице № 3.

# Из таблицы 3 следует, что в целом по Республике Татарстан по итогам 
2013 года наблюдается динамика снижения объемов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями в части тепловой энергии и природного газа («отопление») и воды. Рост показателя наблюдается по электрической энергии (103,1%).

Таблица № 3. Показатель удельной величины потребления энергетических ресурсов

муниципальными учреждениями Республики Татарстан в 2012-2013 гг.

| Наименование муниципального образования РТ | Показатель удельного потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
| --- | --- |
|  | отопление (газ и тепло), т.у.т./кв.м. | вода (гвс и хвс), куб.м./чел | электроэнергия, кВтч/чел |  |
|  | 2012 г. | 2013 г. | %, 2013/2012 | 2012 г. | 2013 г. | %, 2013/2012 | 2012 г. | 2013 г. | %, 2013/2012 | Рейтинг | Место |
| муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арский | 0,0309 | 0,0305 | 98,7 | 0,53 | 0,52 | 97,8 | 87,9 | 89,9 | 102,2 | 19 | 1 |
| Лениногорский | 0,0230 | 0,0226 | 98,3 | 1,63 | 1,66 | 101,9 | 101,4 | 103,3 | 101,9 | 27 | 2 |
| Ютазинский | 0,0432 | 0,0419 | 96,9 | 0,79 | 0,74 | 93,6 | 98,8 | 83,3 | 84,3 | 34 | 3 |
| Балтасинский | 0,0316 | 0,0302 | 95,6 | 1,79 | 1,78 | 99,5 | 87,9 | 90,7 | 103,2 | 39 | 4 |
| Алькеевский | 0,0331 | 0,0335 | 101,3 | 1,10 | 1,05 | 95,4 | 140,0 | 145,0 | 103,6 | 44 | 5 |
| Спасский | 0,0281 | 0,0259 | 92,2 | 0,97 | 0,95 | 98,0 | 182,3 | 185,9 | 102,0 | 44 | 5 |
| Аксубаевский | 0,0318 | 0,0311 | 98,0 | 1,57 | 1,50 | 95,6 | 129,9 | 136,7 | 105,2 | 45 | 7 |
| Агрызский | 0,0272 | 0,0240 | 88,2 | 1,86 | 1,76 | 94,5 | 163,8 | 170,9 | 104,4 | 46 | 8 |
| Мамадышский | 0,0246 | 0,0229 | 93,2 | 0,99 | 0,86 | 87,3 | 232,0 | 237,7 | 102,5 | 49 | 9 |
| Тукаевский | 0,0311 | 0,0299 | 95,9 | 1,21 | 1,26 | 104,6 | 168,8 | 180,8 | 107,1 | 51 | 10 |
| Нурлатский | 0,0540 | 0,0434 | 80,3 | 1,47 | 1,48 | 100,6 | 104,5 | 107,3 | 102,7 | 53 | 11 |
| Муслюмовский | 0,0301 | 0,0295 | 98,1 | 2,32 | 2,54 | 109,7 | 103,6 | 116,9 | 112,8 | 54 | 12 |
| Лаишевский | 0,0270 | 0,0220 | 81,4 | 2,45 | 2,09 | 85,3 | 158,2 | 177,4 | 112,1 | 55 | 13 |
| Зеленодольский | 0,0316 | 0,0304 | 96,2 | 3,62 | 3,00 | 82,9 | 104,6 | 106,5 | 101,8 | 57 | 14 |
| Тетюшский | 0,0312 | 0,0338 | 108,1 | 0,64 | 0,65 | 101,4 | 180,9 | 203,1 | 112,3 | 58 | 15 |
| Черемшанский | 0,0245 | 0,0255 | 104,2 | 1,03 | 0,96 | 92,7 | 312,8 | 325,0 | 103,9 | 58 | 15 |
| Актанышский | 0,0271 | 0,0283 | 104,5 | 1,73 | 1,90 | 110,2 | 138,6 | 177,1 | 127,8 | 59 | 17 |
| Кукморский | 0,0447 | 0,0360 | 80,5 | 0,83 | 0,83 | 99,8 | 197,1 | 197,1 | 100,0 | 60 | 18 |
| Алексеевский | 0,0407 | 0,0393 | 96,5 | 1,45 | 1,49 | 103,1 | 143,8 | 176,6 | 122,8 | 62 | 19 |
| Бугульминский | 0,0378 | 0,0313 | 82,7 | 2,53 | 2,47 | 97,8 | 125,6 | 130,0 | 103,5 | 62 | 19 |
| Альметьевский | 0,0319 | 0,0299 | 93,7 | 3,29 | 3,26 | 98,9 | 127,5 | 143,0 | 112,1 | 63 | 21 |
| Мензелинский | 0,0363 | 0,0360 | 99,2 | 1,67 | 1,85 | 110,7 | 151,3 | 154,2 | 101,9 | 63 | 21 |
| Бавлинский | 0,0216 | 0,0210 | 97,2 | 3,07 | 2,68 | 87,3 | 196,4 | 193,0 | 98,3 | 66 | 23 |
| Кайбицкий | 0,0444 | 0,0401 | 90,2 | 1,75 | 1,75 | 99,8 | 165,0 | 172,6 | 104,6 | 67 | 24 |
| Сабинский | 0,0337 | 0,0301 | 89,3 | 1,49 | 1,41 | 94,9 | 224,8 | 240,5 | 107,0 | 67 | 24 |
| Атнинский | 0,0834 | 0,0844 | 101,2 | 2,03 | 2,06 | 101,1 | 95,8 | 98,8 | 103,1 | 70 | 26 |
| Елабужский | 0,0298 | 0,0315 | 105,6 | 3,67 | 3,70 | 100,8 | 111,3 | 135,5 | 121,7 | 70 | 26 |
| Заинский | 0,0440 | 0,0398 | 90,4 | 1,86 | 1,83 | 98,7 | 178,6 | 176,2 | 98,7 | 70 | 26 |
| Сармановский | 0,0612 | 0,0624 | 102,0 | 1,12 | 1,17 | 105,1 | 195,2 | 180,0 | 92,2 | 72 | 29 |
| Менделеевский | 0,0285 | 0,0236 | 82,9 | 2,61 | 2,26 | 86,5 | 227,4 | 231,5 | 101,8 | 73 | 30 |
| Буинский | 0,0437 | 0,0413 | 94,5 | 2,28 | 1,87 | 82,1 | 159,5 | 174,1 | 109,1 | 74 | 31 |
| Дрожжановский | 0,0501 | 0,0482 | 96,2 | 1,16 | 1,13 | 97,3 | 178,7 | 204,5 | 114,4 | 77 | 32 |
| Камско-Устьинский | 0,0266 | 0,0238 | 89,6 | 2,14 | 2,32 | 108,4 | 224,9 | 235,4 | 104,7 | 77 | 32 |
| Рыбно-Слободский | 0,0426 | 0,0426 | 99,9 | 1,33 | 1,34 | 100,7 | 199,4 | 205,3 | 102,9 | 78 | 34 |
| Азнакаевский | 0,0547 | 0,0476 | 87,1 | 3,02 | 2,25 | 74,4 | 163,4 | 164,9 | 100,9 | 80 | 35 |
| Апастовский | 0,0918 | 0,0925 | 100,7 | 1,59 | 1,60 | 100,5 | 156,8 | 179,9 | 114,7 | 83 | 36 |
| Нижнекамский | 0,0511 | 0,0518 | 101,4 | 4,33 | 4,33 | 100,0 | 111,6 | 111,0 | 99,5 | 84 | 37 |
| Чистопольский | 0,0920 | 0,0848 | 92,2 | 2,68 | 2,08 | 77,8 | 161,7 | 161,1 | 99,7 | 84 | 37 |
| Верхнеуслонский | 0,0345 | 0,0323 | 93,7 | 2,18 | 2,25 | 103,2 | 231,7 | 225,9 | 97,5 | 87 | 39 |
| Новошешминский | 0,0392 | 0,0399 | 101,9 | 1,46 | 1,64 | 112,2 | 234,2 | 250,2 | 106,8 | 87 | 39 |
| Пестречинский | 0,0299 | 0,0312 | 104,2 | 4,42 | 4,38 | 99,1 | 172,6 | 196,0 | 113,5 | 91 | 41 |
| Высокогорский | 0,0642 | 0,0677 | 105,4 | 3,86 | 3,87 | 100,2 | 190,5 | 180,4 | 94,7 | 104 | 42 |
| Тюлячинский | 0,0823 | 0,0821 | 99,8 | 2,95 | 3,08 | 104,4 | 238,6 | 235,0 | 98,5 | 113 | 43 |
| городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Казань | 0,0324 | 0,0294 | 90,6 | 2,01 | 1,72 | 85,9 | 96,9 | 98,2 | 101,3 | 4 | 1 |
| г. Набережные Челны | 0,0258 | 0,0221 | 85,5 | 3,10 | 2,98 | 96,1 | 98,8 | 98,7 | 99,9 | 5 | 2 |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В 2011-2013 годах Республика Татарстан в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» принимала участие в конкурсном отборе на получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Информация по объемам и источникам финансирования Программы представлена в таблице 4.

Таблица № 4. Источники и объемы финансирования Программы в 2011-2013гг.

| Источник финансирования, млн.руб. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 456,5 | 494,3 | 441,3 |
| Бюджет Республики Татарстан | 1340 | 1240 | 1234 |
| Внебюджетные источники (фонды, банки, финансовые организации, включая международные, собственные средства предприятий) | 4189 | 4254 | 2975 |
| ВСЕГО | 5985,5 | 5988,3 | 4650,3 |

За текущий период реализованы мероприятия Программы по следующим основным направлениям: технические мероприятия по энергосбережению на объектах социальной сферы и жилищного фонда (модернизация систем энергоснабжения, внутреннего освещения, теплозащиты зданий, внедрение когенерирующих объектов), мероприятия по организации учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, мероприятия по модернизации систем наружного (уличного) освещения населенных пунктов Республики Татарстан, мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения и другие.

Достигнуты следующие результаты:

по состоянию на начало 2014 года энергоаудит бюджетной сферы завершен:

- в 98,7% государственных учреждениях;

- в 89,4% муниципальных учреждений (с учетом необходимости проведения повторного энергоудита и вновь образованных учреждений);

- 100% оснащение общедомовыми приборами учета в жилищно-коммунальной сфере (за исключением многоквартирных домов, в которых установка ОПУ не предусмотрена положениями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…» и в которых отсутствует техническая возможность установки ОПУ);

- до 80% оснащение приборами учета в бюджетной сфере;

- разработаны схемы теплоснабжения гг. Казань (1-ый этап), Набережные Челны, Нижнекамск (за счет средств субсидий из федерального бюджета);

- созданы 4 демонстрационных центра в области энергоэффективности в муниципальных образованиях Республики Татарстан и Центр компетенций и технологий в области энергосбережения на базе Казанского государственного энергетического университета.

В 2014 году работа по участию в федеральной программе софинансирования будет продолжена в рамках реализации принятой республиканской программы энергосбережения.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по итогам 2013 года, несмотря на снижение темпов роста валового регионального продукта и индекса промышленного производства Республики Татарстан, наблюдается устойчивая динамика снижения энергоемкости ВРП Республики Татарстан, в том числе по основным энергоемким отраслям промышленности. Программные значение индикаторов энергоэффективности достигнуты.

Основными направлениями работы на 2014 год являются:

- разработка и внедрение энергоэффективных технологий, систем управления энергопотребления на промышленных предприятиях и организациях республики (энергетический менеджмент);

- активизация работ по выполнению требований федерального законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части бюджетных учреждений;

- повышение квалификации и обучение энергоэффективным технологиям специалистов всех уровней;

- реализация технологий мирового уровня по системам теплоснабжения населенных пунктов, зданий и сооружений, современным системам освещения;

- привлечение внебюджетных источников для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе по энергосервисным контрактам.